| Винт кортикальный ( 2,0 мм. | Материал - сплав титана. |
| --- | --- |
|  | ( резьбы – 2,0 мм. ( головки – 3,0 мм. Размер квадрата – 1,2 мм. |
| Номер | Длина винта, мм |
| 020.008. 020.010. 020.012. 020.014. | 8 10 12 14 |
| 020.016. 020.018. 020.020. | 16 18 20 |
| Винт кортикальный ( 2,7 мм. | Материал - сплав титана. |
|  | ( резьбы – 2,7 мм. ( головки – 5,0 мм. Размер шестигранника – 2,5 мм. |
| Номер | Длина винта, мм |
| 027.010. 027.012. 027.014. | 10 12 14 |
| 027.016. 027.018. 027.020. | 16 18 20 |

| Винт ( 3,5 мм кортикальный. | Материал - сплав титана. |
| --- | --- |
|  | ( резьбы – 3,5 мм. головки – 6,0 мм. Размер шестигранника – 2,5 мм. |
| Номер | Длина винта, мм |
| 035.010. 035.012. 035.014. | 10 12 14 |
| 035.016. 035.018. 035.020. | 16 18 20 |
| 035.022. 035.024. 035.026. | 22 24 26 |
| 035.028. 035.030. 035.032. | 28 30 32 |
| 035.034. 035.036. 035.038. 035.040. | 34 36 38 40 |

| Винт губчатый ( 4,0 мм. | Материал - сплав титана. |
| --- | --- |
|  | ( резьбы – 4,0 мм. ( головки – 6,0 мм. Размер шестигранника – 2,5 мм. Вводятся без метчика. |
| Номер | Длина, мм |
|  | винта | резьбы |
| 040.010-05. 040.014-05. 040.018-07. | 10 14 18 | 5 5 7 |
| 040.022-09. 040.026-12. 040.030-14. | 22 26 30 | 9 12 14 |
| 040.035-14. 040.040-15. 040.045-15. | 35 40 45 | 14 15 15 |
| 040.050-15. 040.055-15. 040.060-15. | 50 55 60 | 15 15 15 |

| Винт кортикальный ( 4,5 мм. | Материал - сплав титана. |
| --- | --- |
|  | ( резьбы – 4,5 мм. ( тела резьбы – 3,2 мм. ( головки – 8,0 мм. Размер шестигранника – 3,5 мм. Резьба по всей длине. |
| Номер | Длина |
|  | винта, мм |
| 045.016. 045.018. 045.020. | 16 18 20 |
| 045.022. 045.024. 045.026. 045.028. | 22 24 26 28 |
| 045.030. 045.032. 045.034. 045.036. 045.038. | 30 32 34 36 38 |
| 045.040. 045.042. 045.044. 045.046. 045.048. | 40 42 44 46 48 |
| 045.050. 045.052. 045.054. 045.056. 045.058. | 50 52 54 56 58 |
| 045.060. 045.062. | 60 62 |

| Пластина одна-треть трубчатая. | Материал - сплав титана. 1/3 трубки 12,0 мм. |
| --- | --- |
| Профиль пластины | Толщина – 1,5 мм. Ширина – 10,0 мм. Показания: используется в качестве опорной (противососкальзывающей) пластины для остеосинтеза. |
| Номер | Количество отверстий | Длина пластины, мм | Диаметр винтов, мм. |
| 135.510-04. 135.510-06. 135.510-08. 135.510-10. | 4 6 8 10 | 50 74 98 122 | 3,5 3,5 3,5 3,5 |

| Пластина реконструкционная. | Материал - сплав титана. |
| --- | --- |
| Профиль пластины | Толщина – 2,8 мм. Ширина – 10,0 мм. Показания: форма пластины обеспечивает возможность ее моделирования в 3-х плоскостях. Используется в качестве стягивающей, когда требуется применение пластины, изогнутой по плоскости. |
| Номер | Количество отверстий | Длина пластины, мм | Диаметр винтов, мм. |
| 135.610-04. 135.610-06. | 4 6 | 49 72 | 3,5 3,5 |
| 135.610-08. 135.610-10. | 8 10 | 96 120 | 3,5 3,5 |
| 135.610-12. 135.610-14. 135.610-16. | 12 14 16 | 144 168 192 | 3,5 3,5 3,5 |

ПЛАСТИНЫ, ФИКСИРУЕМЫЕ ВИНТАМИ ( 2,0 мм.

| Пластина L-образная реконструкционная (мини) | Материал – сплав титана. |
| --- | --- |
|  | Толщина – 1,0 мм. Ширина габаритная – 11,0 мм |
| Номер | Кол-во отв. | Длина, мм |  |
| 120.011-05. | 5 | 24 |  |
| 120.011-06. | 6 | 31 |  |
| 120.011-07. | 7 | 38 |  |
| Пластина Y-образная реконструкционная (мини) | Материал – сплав титана. |
|  | Толщина – 1,0 мм. Ширина габаритная – 13,0 мм. |
| Номер | Кол-во отв. | Длина, мм |  |
| 120.013-05. | 5 | 22 |  |
| 120.013-06. | 6 | 29 |  |
| 120.013-07. | 7 | 36 |  |
| 120.013-08. | 8 | 43 |  |
| Пластина Т-образная реконструкционная (мини) | Материал – сплав титана. |
|  | Толщина – 1,0 мм. Ширина габаритная – 17,0 мм. |
| Номер | Кол-во отв. | Длина, мм |  |
| 120.017-05. | 5 | 17 |  |
| 120.017-06. | 6 | 24 |  |
| 120.017-07. | 7 | 31 |  |
| 120.017-08. | 8 | 38 |  |

| Пластина реконструкционная (мини) | Материал – сплав титана. |
| --- | --- |
|  | Толщина – 1,0 мм. Ширина габаритная – 4,5 мм. |
| Номер | Кол-во отв. | Длина, мм |  |
| 120.0045-04. | 4 | 24 |  |
| 120.0045-06. | 6 | 37 |  |
| 120.0045-08. | 8 | 50 |  |
| 120.0045-10. | 10 | 63 |  |
| 120.0045-12. | 12 | 76 |  |

| Пластина радиусная | Материал – сплав титана. |
| --- | --- |
|  | Применяют при поперечных переломах вертлужной впадины Используются с винтами: А020.011.04 – д. 2,0 мм А027.015.06 – д. 2,7 мм. |
| Номер | Количество отверстий | Радиус центра расположения отверстий, мм | Толщина, мм. | Диаметр винтов, мм. |
| А020.011.04 А027.015.06 | 4 6 | 11 15 | 1,0 1,5 | 2,0 2,7 |

| Пластина Т-образная | Материал – сплав титана. |
| --- | --- |
|  | Применяют при тройной остеотомии большеберцовой кости и тройной остеотомии таза у собак с разрывом передней крестовидной связки. |
| Номер | Количество отверстий | Ширина габарит., мм | Длина, мм | Толщина, мм. | Диаметр винтов, мм. |
| F027.042.06 | 6 | 16 | 42 | 3,0 | 2,7 |
| F035.048.06 | 6 | 18 | 48 | 3,0 | 3,5 |
| F035.058.06 F035.080.07 | 6 7 | 22 22 | 58 80 | 3,0 3,0 | 3,5 3,5 |
| F035.060.06 F035.070.06 F035.082.07 | 6 6 7 | 24 24 24 | 60 70 82 | 3,5 3,5 3,5 | 3,5 3,5 3,5 |

| Пластина Т-образная | Материал – сплав титана. |
| --- | --- |
|  | Применяют при переломах дистального сегмента лучевой кости. |
| Номер | Количество отверстий | Ширина габарит, мм | Длина, мм | Толщина, мм. | Диаметр винтов, мм. |
| К035.061.07 К035.081.09 | 7 9 | 18 18 | 61 81 | 3,0 3,0 | 3,5 3,5 |

| Пластина реконструкционная малая | Материал – сплав титана. |
| --- | --- |
|  | Применяют при тройной остеотомии таза у собак. |
| Номер | Количество отверстий | Ширина габарит., мм | Длина, мм | Толщина, мм. | Диаметр винтов, мм. |
| Н035.037.06 | 6 | 18 | 37 | 2,5 | 3,5 |

| Пластина Т-образная косая | Материал – сплав титана. |
| --- | --- |
|  | Применяют при тройной остеотомии таза у собак с разрывом передней крестовидной связки. |
| Номер | Количество отверстий | Ширина габарит., мм | Длина, мм | Толщина, мм. | Диаметр винтов, мм.. |
| N035.058.06-R (правая) | 6 | 15 | 58 | 3,0 | 3,5 |
| N035.058.06-L (левая) | 6 | 15 | 58 | 3,0 | 3,5 |

| Пластина прямая клиновидная | Материал – сплав титана |
| --- | --- |
|  | Применяют при артродезе лучезапястного сустава |
| Номер | Количество отверстий | Ширина габарит., мм | Длина, мм | Толщина, мм. | Диаметр винтов, мм. |
| B027.075.09 | 9 | 8 | 75 | 3,0 | 2,7 |
| В035.100.09 | 9 | 10 | 100 | 3,5 | 3,5 |
| В035.116.09 | 9 | 10 | 116 | 4,0 | 3,5 |
| В035.140.10 | 10 | 12 | 140 | 4,5 | 3,5 |
| В035.155.11 | 11 | 12 | 155 | 5,0 | 3,5 |
| В045.185.11 | 11 | 14 | 185 | 5,0 | 4,5 |

| Пластина угловая | Материал – сплав титана |
| --- | --- |
|  | Применяют при артродезе скакательного сустава |
| Номер | Количество отверстий | Угол сопряжения, гр. | Длина, мм | Толщина, мм. | Диаметр винтов, мм. |
| С035.070.09 | 9 | 60 | 70 | 4,0 | 3,5 |
| С035.095.09 | 9 | 45 | 95 | 4,0 | 3,5 |
| С035.136.09 | 11 | 40 | 136 | 4,5 | 3,5 |

| Пластина прямая узкая | Материал – сплав титана. |
| --- | --- |
|  | Применяют для фиксации отломков при оскольчатых сложных переломах. |
| Номер | Количество отверстий | Ширина габарит., мм | Длина, мм | Толщина, мм. | Диаметр винтов, мм. |
| D035.120.07 | 7 | 10 | 120 | 3,5 | 3,5 |
| D035.130.07 | 7 | 10 | 130 | 3,5 | 3,5 |
| D035.130.08 | 8 | 10 | 130 | 3,5 | 3,5 |
| D035.142.08 | 8 | 10 | 142 | 3,5 | 3,5 |
| D035.154.08 | 8 | 10 | 154 | 3,5 | 3,5 |

| Пластина прямая широкая | Материал – сплав титана. |
| --- | --- |
|  | Применяют для фиксации отломков и осколков при простых и оскольчатых клиновидных переломах. |
| Номер | Количество отверстий | Ширина габарит., мм | Длина, мм | Толщина, мм. | Диаметр винтов, мм. |
| G035.074.06 | 6 | 12 | 74 | 5 | 3,5 |
| G035.098.08 | 8 | 12 | 98 | 5 | 3,5 |
| G035.122.10 | 10 | 12 | 122 | 5 | 3,5 |
| G035.146.12 | 12 | 12 | 146 | 5 | 3,5 |
| G035.170.14 | 14 | 12 | 170 | 5 | 3,5 |
| G035.194.16 | 16 | 12 | 194 | 5 | 3,5 |
| Пластина прямая широкая с ограниченным контактом | Материал – сплав титана. |
|  | Применяют для фиксации отломков и осколков при простых и оскольчатых клиновидных переломах. |
| Номер | Количество отверстий | Ширина габарит., мм | Длина, мм | Толщина, мм. | Диаметр винтов, мм. |
| Gf035.074.06 | 6 | 12 | 74 | 5 | 3,5 |
| Gf035.098.08 | 8 | 12 | 98 | 5 | 3,5 |
| Gf035.122.10 | 10 | 12 | 122 | 5 | 3,5 |
| Gf035.146.12 | 12 | 12 | 146 | 5 | 3,5 |
| Gf035.170.14 | 14 | 12 | 170 | 5 | 3,5 |
| Gf035.194.16 | 16 | 12 | 194 | 5 | 3,5 |

| Пластина крючковидная | Материал – сплав титана. |
| --- | --- |
|  | Применяют при межвертельной остеотомии у собак с увеличением шеечно-диафизарного угла. |
| Номер | Количество отверстий | Ширина габарит., мм | Длина, мм | Толщина, мм. | Диаметр винтов, мм. |
| Е035.085.05 | 5 | 12 | 85 | 4 | 3,5 |

| Пластина мыщелковая | Материал – сплав титана. |
| --- | --- |
|  | Применяют для фиксации переломов при оскольчатых сложных переломах бедренной кости. |
| Номер | Количество отверстий | Ширина диафизар. части, мм | Длина, мм | Толщина, мм. | Диаметр винтов, мм. |
| М035.136.13-R(правая) М035.136.13-L(левая) | 13 13 | 12 12 | 136 136 | 4,5 4,5 | 3,5 3,5 |
| М035.170.16-R(правая) М035.170.16-L(левая) | 16 16 | 12 12 | 170 170 | 4,5 4,5 | 3,5 3,5 |

| Пластина реконструкционная с угловой стабильностью (под винты д. 3,5 мм с конической резьбой) | Материал – сплав титана. Толщина – 2,5 мм. Ширина – 10,0 мм. |
| --- | --- |
| Номер | Количество отверстий | Длина пластины, мм. |
| 135.617-06 | 6 | 85 |
| 135.617-08 | 8 | 113 |
| 135.617-10 | 10 | 141 |
| 135.617-12 | 12 | 169 |
| 135.617-14 | 14 | 197 |
| 135.617-16 | 16 | 225 |

| Пластина малая прямая с угловой стабильностью (под винты д. 3,5 мм с конической резьбой) | Материал – сплав титана. Толщина – 3,5 мм. Ширина – 10,0 мм. |
| --- | --- |
| Номер | Количество отверстий | Длина пластины, мм. |
| 135.815-06 | 6 | 84 |
| 135.815-08 | 8 | 108 |
| 135.815-10 | 10 | 132 |
| 135.815-12 | 12 | 156 |

| Винты кортикальные с конической резьбой |
| --- |
|  | Резьба головки – коническая. Материал – сплав титана |
| Винт кортикальный д. 3,5 мм (шестигранник 2,5 мм) | ( резьбы – 3,5 мм. ( головки – 4,7 мм. |
| Номер | Длина, мм. |
| 035.015-к. | 15 |
| 035.020-к. | 20 |
| 035.025-к. | 25 |
| 035.030-к. | 30 |
| 035.035-к. | 35 |
| 035.040-к. | 40 |
| 035.045-к. | 45 |
| 035.050-к. | 50 |
| Направитель для сверел д. 3,0 мм. | 135.030. |
|  | Материал – сплав титана. |

| ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ВВЕДЕНИЯ КОРТИКАЛЬНЫХ ВИНТОВ ( 2.0 и ( 2.7 мм. Материал – нержавеющая сталь. |
| --- |
| Сверло для создания резьбового отверстия под винты ( 2,7 мм. | 235.020-120. |
|  | ( сверла – 2,0 мм. Длина сверла - 120 мм. |
| Сверло для создания скользящего отверстия под винты ( 2,7 мм. | 235.027-120. |
|  | ( сверла – 2,7 мм. Длина сверла – 120 мм. |
| Метчик для кортикальных винтов ( 2,7 мм под съёмную рукоятку. | 227.227-120. |
|  | ( резьбы – 2,7 мм. ( тела резьбы – 2,0 мм. Длина резьбовой части – 30,0 мм. Общая длина - 120 мм. |
| Отвертка малая с квадратом 1,2 мм под съёмную рукоятку. | 212.130. |
|  | Размер квадрата – 1,2 мм. Общая длина - 130 мм. |
| Отвертка малая с шестигранником 2,5 мм под съёмную рукоятку. | 225.130. |
|  | Размер шестигранника – 2,5 мм. Общая длина - 130 мм. |
| Рукоятка для метчиков и отверток. | 245.550. |
|  | Материал – текстолит. |

| ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ВВЕДЕНИЯ КОРТИКАЛЬНЫХ ВИНТОВ ( 3.5 мм И ГУБЧАТЫХ ВИНТОВ ( 4.0 мм. Материал – нержавеющая сталь. |
| --- |
| Сверло для создания резьбового отверстия под винты ( 3,5 мм и ( 4,0 мм. | 235.025-120. |
|  | ( сверла – 2,5 мм. Длина сверла - 120 мм. |
| Сверло для создания скользящего отверстия под винты ( 3,5 мм. | 235.035-180. |
|  | ( сверла – 3,5 мм. Длина сверла - 180 мм. |
| Метчик для кортикальных винтов ( 3,5 мм под съёмную рукоятку. | 235.235.120. |
|  | ( резьбы – 3,5 мм. ( тела резьбы – 2,5 мм. Длина резьбовой части - 50 мм. Общая длина - 120 мм. |
| Отвертка малая с шестигранником 2,5 мм под съёмную рукоятку. | 225.130. |
|  | Размер шестигранника – 2,5 мм. Общая длина - 130 мм. |
| Рукоятка для метчиков и отверток. | 245.550. |
|  | Материал – текстолит. |
| Измеритель длины канала под винты ( 3,5 мм. | 245.600-035. |

| ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ВВЕДЕНИЯ КОРТИКАЛЬНЫХ ВИНТОВ ( 4.5 мм И ГУБЧАТЫХ ВИНТОВ ( 6.5 мм. Материал – нержавеющая сталь. |
| --- |
| Сверло для создания резьбового отверстия под винты ( 4,5 мм и ( 6,5 мм. | 245.032-180. ( сверла – 3.2 мм. |
|  | Длина сверла - 180 мм. |
| Метчик для кортикальных винтов ( 4,5 мм под съёмную рукоятку. | 245.245-130. ( резьбы - 4,5 мм. |
|  | ( тела резьбы – 3,2 мм. Длина резьбовой части - 70 мм. Общая длина - 130 мм. |
| Отвертка большая с шестигранником 3,5 мм под съёмную рукоятку. | 235.130. Размер шестигранника - 3,5 мм. |
|  | Общая длина - 130 мм. |
| Измеритель длины канала под винты ( 4,5 мм. | 245.600-045. |